## Slide 1
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» за первое полугодие 2022 года
24 августа 2022г.

## Slide 2
ВЫПОЛНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КПД ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
№ | Наименование КПД | Ед. изм. | Вес | январь-июнь 2022 г. |  |  | Порог | Цель | Вызов | Ожидаемое исполнение по итогам 2022 г.
 |  |  |  | План | Факт | Откл. |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | (+/-) |  |  |  | 
1 | Выход светлых нефтепродуктов | % | 25% | 100,0 | 106,3 | +6,3 | 90 | 100 | 110 | 103,3
2 | Операционные и капитальные затраты | млрд. тенге | 20% | 42,8 | 33,7 | -9,1 | 110,8 | 105,5 | 100,5 | 105,1
3 | Реализация инвестиционных проектов «СУГ" и «ГО ДТ" | % | 20% | 15 | 0 | -15 | 95 | 100 | 110 | 95
4 | Доля позитивных/нейтральных публикаций в СМИ о деятельности ПНХЗ | % | 10% | 95 | 78 | -17 | 90 | 95 | 100 | 90
5 | Местное содержание в закупках товаров, работ и услуг | % | 10% | 23 | 34 | +11 | 43 | 51 | 58 | 43
6 | Снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, сбросов и отходов | коэф. | 10% | - | - | - | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,95
7 | Коэффициент несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (LTIR) | коэф. | 5% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
За 1 полугодие 2022 года из семи корпоративных показателей выполнены пять. Не выполнены два показателя – реализация инвестиционных проектов СУГ и ГО ДТ и доля позитивных публикаций в СМИ о деятельности ПНХЗ.
2

## Slide 3
ВЫПЛАТЫ ТОО «ПНХЗ» В БЮДЖЕТ РК ЗА 2018-2022 гг., млн тенге
Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 6 мес. 2022 года | 2022 год Прогноз
Уплачено платежей в республиканский бюджет, всего | 3 118 | 852 | 542 | 14 055 | 6 878 | 8 550
в том числе: |  |  |  |  |  | 
НДС | 1 064 | 600 | 231 | 9 269 | 2 746 | 5 000
КПН | 1 288 | 26 | 219 | 4 778 | 4 128 | 3 546
Таможенные платежи | 282 | 226 | 64 | 8 | 4 | 4
Уплачено платежей в местный бюджет, всего | 25 265 | 24 785 | 45 869 | 46 968 | 43 010 | 100 273
в том числе: |  |  |  |  |  | 
ИПН | 652 | 635 | 655 | 756 | 459 | 896
Социальный налог | 534 | 522 | 532 | 630 | 375 | 713
Акцизы | 22 000 | 21 650 | 42 750 | 43 800 | 41 400 | 97 100
Плата за эмиссию в окружающую среду | 311 | 360 | 410 | 346 | 121 | 264
Итого платежей в бюджет | 28 383 | 25 637 | 46 411 | 61 023 | 49 888 | 108 823
ПНХЗ является крупнейшим налогоплательщиком региона. Доля налоговых отчислений ПНХЗ
в общем поступлении налогов в городской бюджет составила: в 2021 году - 43%, за 6 месяцев 2022 года - 55%
3

## Slide 4
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
4
Наименование | План МЭ РК | Факт | Исполнение
 | Тонн | Тонн | %
Переработка сырья | 2 839 224 | 2 839 224 | 100%
Автобензины: | 832 680 | 832 680 | 100%
Аи-92 | 632 337 | 632 337 | 100%
Аи-95/98 | 200 343 | 200 343 | 100%
Авиатопливо | 109 298 | 109 298 | 100%
Дизельное топливо | 933 876 | 933 876 | 100%
Печное топливо | 7 605 | 7 605 | 100%
Сырье для техуглерода | 9 541 | 9 541 | 100%
Мазут | 332 728 | 332 728 | 100%
Битум | 143 848 | 143 848 | 100%
Кокс | 129 147 | 129 147 | 100%
Сера | 28 072 | 28 072 | 100%
Сжиженный газ | 161 779 | 161 779 | 100%
Топливо и потери всего, % | 6,11% | 6,11% | 100 %
в т.ч. Топливо | 5,19% | 5,19% | 100 %
Потери | 0,92% | 0,92% | 100 %
Глубина переработки, % | 87,36% | 87,36% | 100 %
Сумма светлых, % | 71,60% | 71,60% | 100 %

## Slide 5
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПНХЗ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Сохранение производства сжиженных углеводородных (СУГ)
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ:
2019-2024
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:
100 тыс. тонн в год
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЕРС-ПОДРЯДЧИК
ТОО «ЭОН Энерго»
СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СУГ
РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ГОДТ С ИНТЕГРАЦИЕЙ БЛОКА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ
- АНПЗ
- ПКОП
- ПНХЗ
- Импорт ДТЗ с РФ по регионам РК
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Получение зимнего дизельного топлива с температурой помутнения минус 28℃
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ:
2019-2025
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:
160 тыс. тонн в год ДТЗ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЕРС-ПОДРЯДЧИК
На стадии определение (тендер)
5

## Slide 6
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Программа снижения сжегов, потерь и повышения эффективности процессинга ПНХЗ на 2019-2025 гг.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2022-2023 гг.
СМР ПОДРЯДЧИК:
18.04.2022г. Заключен Договор с ТОО «AVC-Production» в консорциуме с Инженерная фирма MG Engineering »
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
08.04.2022 г. Заключен Договор с ТОО «ЭОН Энерго» на услуги по авторскому надзору 39 827 тыс. тенге с учетом НДС
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
04.07.2022 г. Заключен Договор с ТОО «АСАР Эксперт» на услуги по техническому надзорк
ТЕКУЩИЙ СТАТУС:
Получен талон на разрешение СМР
24.06.2022 г Завершены в 100%-ом объеме демонтажные работы по утилизационной котельной и П-3 с вывозом строительного мусора и металлолома
Ведутся работы по бетонированию фундаментов кабельной эстакады
Ведутся работы по водопонижению и осушиванию котлована
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЧИ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ
«РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Обеспечение надежности эксплуатации установок ПГПН согласно отчетам по анализам надёжности производственных активов технологических установок С-100 и С-200 производства ГПН №3, сформированный системой Meridium APM
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:
1 квартал 2023 года
РАЗРАБОТЧИК РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:
ТОО «ЭОН Энерго»
ТЕКУЩИЙ СТАТУС:
Разработка рабочей документации, процент завершения 34%
Проведена сессия HAZOP, LOPA, SIL с подписанием протоколов;
Проектировщику направлены замечания к топографической съемке;
В адрес заказчика направлен запрос технический условий к подключению проектируемых трубопроводов;
Заказчику направлены результаты технических обследований;
На согласовании технологические схемы С-200 и С-300.
Значение до | Параметр | Значение после
Вертикальная, цилиндрическая | Тип печи | Коробчатая, двухсекционная
93 000/185 000 | Расход сырья, мин./макс.кг/час | 92 500/185 000
37 | Полезная тепловая мощность, Гкал/час | 24,4
8/- | Количество горелок, основные/пилотные | 12/12
4 000 | Расход пара через пароперегреватель, кг/ч | 3 600
- | Расход пара СД в калорифер, кг/час | 2 180
- | Расход воздуха на горение, кг/час | 46 060
82 | КПД печи, с ВП/без ВП*,% | 91,72/82,0
ДО
ПОСЛЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПНХЗ
6

## Slide 7
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПНХЗ
7
ПРОЕКТ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
В июне 2022 года ЗАВЕРШЕН проект внедрения системы мониторинга безопасности технологической сети АСУ ТП ТОО «ПНХЗ» на базе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS) на сегменте сети РСУ Yokogawa;
В октябре 2022 ПЛАНИРУЕТСЯ внедрение системы мониторинга безопасности технологической сети АСУ ТП ТОО «ПНХЗ» на базе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS) на сегменте сети РСУ DeltaV.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Обнаружение вторжений в сеть как изнутри так и извне;
Осуществление проверки сетевых пакетов на содержание вредоносного ПО;
Осуществление контроля команд отправляемых на контроллеры РСУ.
РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ:
Постоянный мониторинг в реальном времени сети АСУТП на предмет киберугроз и их предотвращение.

## Slide 8
ИТОГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ LEAN SIX SIGMA
8
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Реализация проектов | Количество начатых тем проектов - 10 Количество тем внедренных проектов – 1
По текущему статусу программы «Lean Six Sigma» | Сертификация «Мастеров Черного пояса» - 1 работник. Подготовлен приказ о старте в 2022 году 5-ти проектов «Зеленых/ Черных поясов»; Коучинг проектов «Зеленых/ Черных поясов» «Мастерами Черного пояса» – 10 тем проектов; Планируется внедрение 3-х проектов, курируемых «Мастерами Черного пояса» и сертификация 1 «Мастера Черного пояса» до 01.09.2022г.
ПО ЭФФЕКТАМ ОТ ВНЕДРЕННЫХ ПРОЕКТОВ «LEAN SIX SIGMA»
Количество проектов, принесших прямой экономический эффект – 7
СТАТИСТИКА ПО УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
Всего «Зеленых поясов LSS» - 17
Всего «Мастеров Черного пояса» - 2
Всего «Черных поясов LSS» - 3

## Slide 9
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
9
1 мая 2022 года запущена в работу новая системная платформа «Банк идей» на ТОО «ПНХЗ».
В системной платформе «Банка идей» зарегистрированы 73 пользователя в качестве администратора/экспертов/членов инновационного комитета.
Утвержден перечень производственных задач НПЗ на 2022-2026 гг. – отображен в системной платформе «Банк идей».
Ведется ежемесячный отчет рассмотренных и внедрённых идей и рац. предложений администратором ТОО «ПНХЗ» - ведущим инженером-технологом технического отдела Сатыбалдиным А.Д.
Планируется утверждение новой редакции Положения о рационализаторской деятельности - на уровне КМГ и ПНХЗ до 01.09.2022 года.
По рационализаторским предложениям в 2022 году:
► Отобраны и зарегистрированы в Банке Идей – 16 тем.
► Подготовлены к рассмотрению экспертами Инновационного комитета - 16 тем
► На рассмотрении у Администратора платформы от ТОО «ПНХЗ» - 1 тема
В августе 2022 года планируется рассмотрение на заседании «Инновационного комитета» - 17 тем.
Внедрение банка идей позволяет сделать процесс согласования заявки более прозрачным, и позволит отслеживать автору идеи этапы ее согласования.

## Slide 10
ИСПОЛНЕНИЕ СРОКОВ ГРАФИКА ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА 2022
Производство, Технологическая установка |  | План ( кол-во дней простоя ) | Факт ( кол-во дней простоя ) | Отклонение, ( дней )
ПППН | Секция 100 | 20 | 20 | 0
 | С 200 Риформинг | 27 | 27 | 0
 | Секция 300 ГО ДТ | 20 | 20 | 0
 | Секция 400 | 20 | 20 | 0
ПСН | Изомеризация | 30 | 30 | 0
ПГПН | Секция 001 | 29 | 28 | - 1
 | Секция 100 | 30 | 29 | - 1
 | Секция 200 | 30 | 30 | - 1
 | Секция 300 | 30 | 30 | 0
 | Секция 400 | 29 | 29 | 0
ППТНО | УЗК | 35 | 34 | - 1
 | УПБ | 20 | 20 | 0
 | АГУ | 11 | 11 | 0
ПСиОЗХ | КУПС | 20 | 20 | 0
ПКОН | ПСГ | 11 | 11 | 0
Начало ремонта – 08.07.2022г.
Выход на режим – 27.07.2022г.
Заключено договоров на проведение ремонта – 14 договоров
Цель достигнута: безопасность, сроки проведения, объемы работ, бюджет.
10

## Slide 11
УКРУПНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА
№ | Наименование работ | Производство | Исполнитель работ | Примечание
1 | Проведение регенерации, выгрузки, просева и загрузки катализатора в реакторах риформинга Р-202, Р-203, Р-204, катализатора гидроочистки Р-301 | ПППН С-200, 300 | ТОО «Catalyst Service» | Соответствие продуктовых потоков спецификациям
2 | Замена катализатора гидрогенизации Р-201 А-710 | ПСиОЗХ | ТОО «Catalyst Service» | Соответствие продуктовых потоков спецификациям
3 | Заменена емкость Е-101 | ПППН, С-100 | ТОО «РМУ» | Повышение надежности статического оборудования
4 | Заменена сменно-проточная часть центробежного компрессора ЦК-301 | ПППН, Газовая компрессорная | АО «НИИтурбокомпрессор», ТОО «Тотал Сервис» | Повышение надежности динамического оборудования
5 | Заменены трубные пучки Т-206, Т-208 | ПППН, С-200 | ТОО «РМУ» | Повышение надежности статического оборудования
6 | Заменены горелки печей П-204, П-203/3, П-101 (общее количество 21шт.) | ПППН, С-100, 200 | ТОО «AVC Production» | Повышение надежности статического оборудования
7 | Техническое обслуживание шиберных задвижек Remosa | ПГПН, С-200 | ТОО «AVC GROUP» | Повышение надежности статического оборудования
8 | Ввод в эксплуатацию газосепаратора ГС-1 | ПГПН, С-100 | ТОО «МегаСтройПлюс» | Повышение надежности динамического оборудования
9 | Заменён синхронный электродвигатель СДКП2 мощностью 2000 кВт | ПГПН, КС | ООО «РусЭлПром» | Повышение надежности динамического оборудования
10 | Заменены малопоточные аппараты воздушного охлаждения ХВ-601 (10ед.) | ПГПН, С-001 | ТОО «МегаСтройПлюс» | Повышение надежности статического оборудования
11 | Заменены трубные пучки Т-209/1, Т-403 | ПГПН, С-200, С-400 | ТОО «МегаСтройПлюс» | Повышение надежности статического оборудования
12 | Ревизия, ремонт запорной арматуры, СППК | По заводу | ТОО «Тотал Сервис» | Повышение надежности статического оборудования
11

## Slide 12
УКРУПНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА
№ | Наименование работ | Производство | Исполнитель работ | Примечание
13 | Ремонт насосно-компрессорного оборудования (77 ед.) | По заводу | ТОО «Тотал Сервис» | Повышение надежности динамического оборудования
14 | Замена электродвигателя мощностью 2000 кВт компрессора ПК-101-1 водородной компрессорной | ПГПН | ТОО «Energy Service PVL», ТОО «АЭК» | Программа замены электродвигателей компрессоров
15 | Монтаж, подключение 2 новых цифровых шкафов возбуждения электродвигателей ЦК-201-1; ЦК-201-3 воздушной компрессорной | ПГПН | ТОО «Energy Service PVL» | Повышение надежности электроснабжения
16 | Нанесение антикоррозионной защиты резервуара Р-2 П29-2 (V-10 000м3), Р-1 П29-1 (V-20 000м3) | ПКОН | ТОО AVC Production, ТОО АЗИЯ Incorporated | Сокращение потерь
17 | Проведение сервисного обслуживания бурового насоса Н-20Б УЗК | ППТНО | ТОО OIL FACTOR | Безаварийная работа
18 | Реконструкция ограждения территории южной стороны | По заводу | ТОО СтройАльянсИнвест | Повышение безопасности
12

## Slide 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ
13
Производство | Количество
ПППН | 3
ПКОН | 1
ПГПН | 3
ППТНО | 4
ПСиОЗХ | 1
ПСН | 2
Монтаж массовых расходомеров (ПППН№1)
(корректность учета газообразного топлива)
Обвязка сепаратора ГС-1 (ПГПН№3)
(улучшение качества ЦВСГ)
Оснащение байпасными трубопроводами Т-015 (ПСН№6) (увеличение надежности)
Замена Т-017 на Х-408 (ПСН№6)
(увеличение надежности)
Оптимизация контура захолаживания котельного топлива (ПГПН№3) (охлаждение ГО ВГО при выводе в парк)

## Slide 14
РЕМОНТЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРОВЕДЁННЫЕ В ОСТАНОВОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022 г.
14
КОЛИЧЕСТВО РЕМОНТОВ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Chart: 
| Компрессоры | Насосы
Количество ремонтов по видам динамического оборудования | 11 | 66
Chart: 
| ПППН | ПГПН | ППТНО | ПСиОЗХ | ПСН
Столбец1 | 13 | 40 | 16 | 7 | 1
КОЛИЧЕСТВО РЕМОНТОВ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ
ИТОГО: 77 ед.
В остановочном периоде 2022 г. были проведены ремонты всего 77 ед., в т.ч. компрессоров -11ед., насосов-66ед.
Специалисты по динамическому оборудованию контролировали за качеством производства ремонтных работ и соблюдением требований нормативно-технической документации

## Slide 15
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СКОРОСТИ КОРРОЗИИ
15
Chart: Скорость коррозии по купонам из углеродистой стали за 2018 - 2022 гг.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Е-901 | 0.12333 | 0.059 | 0.13 | 0.043 | 0.061667
1 система | 0.61222 | 0.388 | 0.20222 | 0.217 | 0.2075
2 система | 0.427 | 0.28125 | 0.078889 | 0.06 | 0.091667
2а система | 0.162 | 0.103 | 0.054444 | 0.059 | 0.088333
Цель | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Chart: Скорость коррозии по купонам из углеродистой стали за предыдущие 12 мес.
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | 2022
1 система | 0.2 | 0.41 | 0.33 | 0.245 | 0.1 | 0.215 | 0.06 | 0.125 | 0.515 | 0.23
Е-901 | 0.05 | 0.085 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.155 | 0.055 | 0.03
2 система | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.195 | 0.04 | 0.2 | 0.215 | 0.075 | 0.01 | 0.01
2а система | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.015 | 0.01 | 0.155 | 0.165 | 0.14
Цель | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Chart: Надежность оборудования по производствам, %
Chart: 
| ПППН | ПКОН | ПГПН | ППТНО | ПСиОЗХ | ПСН
Факт '22, % | 89.9359 | 92.4528 | 86.0377 | 92.1384 | 92.9245 | 90.566
Целевой уровень '22 | 88.8066 | 91.4717 | 84.2226 | 91.1164 | 92.0047 | 89.3396
2022
НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ, %
Chart: 
| ПППН | ПКОН | ПГПН | ППТНО | ПСиОЗХ | ПСН
Факт '22, % | 1.1293 | 0.98113 | 1.8151 | 1.022 | 0.91981 | 1.2264
Факт '21, % | 0.63256 | 0.35616 | 0.96877 | 0.020548 | 0.53425 | 0.92603
Целевой уровень надежности производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За I-е полугодие 2022г. выполнены запланированные целевые показатели обеспечения надежности функционирования оборудования по производствам.

## Slide 16
СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ ДЕПАРТАМЕНТА ОНиМЦ ПА
16
Chart: СОБЛЮДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
| Сбор исходных данных | Изыскания и обследования | Разработка документации | Техническое сопровождение
Факт, мес. | 1 | 3 | 8
План, мес. | 1 | 3 | 4 | 6
Chart: 
| Сбор исходных данных | Изыскания и обследования | Разработка документации | Техническое сопровождение | Общий прогресс
Прогресс | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75
План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В рамках заключенного договора с ТОО «MG Engineering» ведутся проектные и изыскательские работы на разработку проекта «Подбор и установка компрессоров жирного газа компрессорной станции КТ-1 ПГПН. На текущий момент завершены работы по трем этапам договора. Проект передан на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы.
Chart: СОБЛЮДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
| Сбор исходных данных | Изыскания и обследования | Разработка документации | Техническое сопровождение
Факт, мес. | 1 | 3 | 4 | 10
План, мес. | 1 | 3 | 4 | 6
Chart: 
| Сбор исходных данных | Изыскания и обследования | Разработка документации | Техническое сопровождение | Общий прогресс
Прогресс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Завершены проектные и изыскательские работы с прохождением «Гос.экспертизы» рабочего проекта по замене поршневых компрессоров Поз. К-2, К-3, К-4, К-5 воздушной компрессорной станции. Получено одобрение от КМГ о реализации проекта. В настоящее время ведется работа по подготовке необходимых документов для начала проведения закупочных процедур.

## Slide 17
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
17
Потребление энергоресурсов ТОО «ПНХЗ»
№ п/п | Вид энергоресурса | 2021 год | 2022 год | Динамика потребления, %
 | Объем переработки нефти, тонн | 2 883 179 | 2 871 794 | 0,4 %
1 | Тепловая энергия, Гкал, в том числе: | 869 764 | 858 806 | 1,2 %
2 | - от ТЭЦ-3, УПВ «ЭЛМТГ» | 409 151 | 373 594 | 8,6 %
3 | - собственной выработки | 460 613 | 485 212 | 5 %
4 | Топливо технологических печей, тут | 262 931 | 252 676 | 3,9 %
5 | Электроэнергия, МВт*ч | 245 015 | 247 269 | 0,9 %
6 | Всего ТЭР, тут | 154 513 | 153 223 | 0,8 %
7 | Удельное потребление ТЭР на тонну нефти, тут | 53,6 | 53,3 | 0,5 %
Chart: Энергоресурсы, Тут
| Топливо | ТЭ | ЭЭ | Всего ТЭР
2021 г. | 262931 | 124376 | 30137 | 154513
2022 г. | 252676 | 122809 | 30414 | 153223
В 2022 году общий объём потребления топливно-энергетических ресурсов снизился на 0,8%,
удельное потребление энергоресурсов на переработку одной тонны нефти снизилось на 0,5 %.
1,2%

## Slide 18
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
Несчастные случаи | 0
Общее количество дней без несчастных случаев по состоянию на 01 июля 2022 года 1418 | 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Период | Количество работников |  | Количество случаев заболеваний на 100 раб. | Количество случаев заболеваний | Количество дней нетрудоспособности на 100 раб. | Количество дней нетрудоспособности
 | всего | в т.ч. женщин |  |  |  | 
2021 г. | 1 466 | 341 | 33,95 | 498 | 381,10 | 5 587
2022 г. | 1 335 | 223 | 35,62 | 476 | 375,73 | 5 016
Показатели заболеваемости за 6 месяцев 2022 года относительно уровня 2021 года: | - 131 | - 118 | + 1,67 | - 22 | - 5,37 | - 571
В настоящий момент ревакцинацию прошли 1174 работника ТОО «ПНХЗ», что составляет 86,3% от общего количества.
18
Мероприятия | сумма, тыс. тенге 6 мес. 2022 года
Обеспечение молоком | 10 597 ,9
Затраты на безопасность и охрану труда | 15 279,2
Обучение, повышение квалификации | 1 170,9
Обеспечение специальной одеждой, СИЗ | 107 021,4
Мыломоющие и дезинфицирующие средства | 7 570,1
Аттестация рабочих мест | -
Медицинский осмотр (в том числе затраты по исследованию на выявление РНК вируса COVID-19) | 1 547,1
Итого (фактические затраты): | 143 186,6
СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНУ ТРУДА

## Slide 19
Комплексные проверки постоянно-действующими и пожарно-техническими комиссиями |  | 
 | 2021 | 2022
Проведено | 7 | 6
Количество несоответствий, выявленных при комплексных проверках | 39 | 38
Внутренние целевые проверки в области безопасности и охраны труда |  | 
 | 2021 | 2022
Выдано Указаний | 33 | 32
Общее количество несоответствий | 87 | 69
Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого 6 мес. 2022 | 6 мес. 2021
ТОО «ПНХЗ» (чел.) | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 36 | 30
Сторонние организации (чел.) | 374 | 225 | 231 | 424 | 301 | 611 | 2 166 | 1590
ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
19
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Chart: 
| ТОО "Тотал Сервис" | ТОО НПО "Дефектоскопия" | ТОО "МегаСтройПлюс" | ТОО "Главстрой" | ТОО "МегаСтройПлюс" | ТОО "Гарант Снаб Трейд" | ТОО "Главстрой" | ТОО "АЙС-ИНВЕСТСТРОЙ"
2021 | 233360 | 670910
2022 | 159000 | 190800 | 318000 | 572400 | 636600 | 1049400
Сумма штрафов за нарушение требований безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, промышленной безопасности подрядными и сервисными организациями за 6 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
(без учета штрафов в остановочный ремонт)
Наиболее часто встречающиеся нарушения: выполнение работ без оформления разрешающих документов, без применения необходимых средств защиты, отсутствие на месте производства работ ответственного за проведение.
Сумма штрафов, взысканная за 6 месяцев 2021 года с подрядных и сервисных организаций, составила 904,3 тыс. тенге.
За 6 месяцев 2022 года сумма штрафов составила 2 925,6 тыс. тенге (920 МРП).

## Slide 20
С 01 по 30 апреля 2022 года прошел первый этап конкурса по интегрированной системе безопасности и охраны труда «АМАН». По итогам конкурса были присвоены призовые места в номинациях:
«Лучшее производство»:
1 место – ПГПН;
2 место – ПСиОЗХ;
3 место – ПППН.
«Лучший начальник производства»:
1 место – и.о. начальника производства ПГПН – Парпиев А.М.;
2 место – начальник производства ПСиОЗХ – Тулисов В.Н.;
3 место – начальник производства ПППН – Утемисов Ж.Т.
«Лучший начальник установки / участка)»:
1 место – Валеев Р.Р. (начальник ГФХ, ППТНО);
2 место - Нургалиев Н.Е. (начальник установки, ПГПН);
3 место – Демесинов К.Ж. (начальник ЭСН, ПКОН).
«Лучший наблюдатель»:
1 место - Урумбаев А.Б. - старший операционный координатор ПППН;
2 место - Советов Ю.Б. – начальник смены, ПКОН;
3 место – Хусаин А.К. – начальник смены, ПГПН.
«Лучший инженер (ведущий инженер) по Б и ОТ»:
1 место – ведущий инженер по Б и ОТ по ПО – Бенке А.А.;
2 место – ведущий инженер по Б и ОТ – Алтынбеков Ч.Д.;
3 место – ведущий инженер по Б и ОТ – Киреева О.В.
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ по БиОТ НА 2022 ГОД
Наименование обучения | Количество обучаемых (чел.) | Сумма (тенге)
Первичное обучение парамедиков | 36 | 400 000
Повышение квалификации специалистов по Б и ОТ | 4 | 536 000
Обучение руководителей и лиц, ответственных за организацию Б и ОТ в соответствии с трудовым законодательством | 65 | 650 000
20
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА «АМАН»

## Slide 21
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТОО «ПНХЗ»
21
В первом полугодии 2022г. на социальную поддержку работников завода выделено – 614,2 млн тенге
Социальный пакет на 1 работника составил – 459,7 тыс. тенге
16 работников завода вступили в брак, создали семьи. Сумма выплат мат.помощи молодожёнам составила 2,5 млн тенге
У 44-х работников завода родились дети, им выплачена материальная помощь в размере 159000 тенге на каждого ребёнка. Общая сумма выплат составила 7,2 млн тенге
Оказана материальная помощь 60 работникам завода, перенесшим тяжелые заболевания и в других трудных жизненных ситуациях на сумму 4,5 млн тенге.
217 семей работников отдохнули в Домах отдыха, на компенсацию стоимости путевок заводом направлено 24,8 млн тенге.
12 работников отметили свои юбилейные даты (50 и 60 лет). Заводом выплачена им мат.помощь на общую сумму 1,9 млн тенге
Выплачена материальная помощь на оздоровление в связи с уходом в ежегодный трудовой отпуск на сумму 693,9 млн тенге
84 работникам, имеющим детей дошкольного возраста, произведена компенсация оплаты частных детских садов на сумму 13,8 млн тенге
30 работникам – участникам жилищной программы, произведено возмещение затрат по погашению процентов по займу на сумму 10,5 млн тенге
Выплачена материальная помощь 28 работникам, имеющим 4-х и более детей на сумму 2,8 млн тенге
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 2022 Г.
В 2022 году планируется выдача льготных займов 30 работникам завода через банки второго уровня.
По результатам заседаний цеховых комиссий отобрано 93 кандидата, ведется подготовка к заводской жилищной комиссии

## Slide 22
22
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА
Услуги | Формы контроля
Клининговые услуги | Согласно ДП-ХI-60.12-01 "Контроль качества оказания клининговых услуг ТОО «ПНХЗ» производятся комиссионные проверки, в 1-ом полугодии 2022 года заполнено 44 контрольных листа, проверки были проведены во всех АБК завода.
Обеспечение питанием работников | Согласно ДП-XХI-ЗУ-01.06-38 «Проведение контроля оказания услуг по обеспечению питанием ТОО «ПНХЗ» работниками отдела инфраструктурного обслуживания производится контроль качества оказания услуг по обеспечению питанием, а именно: не менее 1 раза в месяц производится контроль качества готовой пищи методом контрольного взвешивания и органолептического анализа - бракераж. По результатам бракеража заполняется акт бракеража; согласно распоряжению № 180 от 28.12.2021г. проводятся еженедельные комиссионные проверки, всего проведено 19 комиссионных проверок; на постоянной основе производится анкетирование сотрудников для выявления удовлетворенности качеством питания, ассортиментом, санитарным состоянием и обслуживанием в столовых, всего заполнено 667 анкет; производится контроль оказания услуг во всех столовых предприятия. В ходе проверки осуществляется строгий контроль за работниками столовых: за использованием работниками столовой перчаток и своевременностью их смены; контроль за своевременностью наполнения санитайзеров для рук. По результатам проверок заполняется оценочный лист, всего заполнено 23 оценочных листа.
На предприятии большое внимание уделяется социально-бытовым условиям, организации горячего питания, медицинского обслуживания работников, а также контролю качества оказания услуг в этой области подрядными организациями.

## Slide 23
23
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Основные причины расторжения трудового договора:
Переход в другие компании по РК (60%)
Переезд в РФ и зарубежье (22%)
Достижение пенсионного возраста(18%)
ДИНАМИКА УВОЛЬНЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ ТЕКУЧЕСТИ
Chart: 
| 1330
женщин | 220
мужчин | 1110
Chart: ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
| 2020 | 2021 | 6 мес.2022 г.
Показатель текучести кадров | 0.057 | 0.06 | 0.028
Профессии | 2020 | 2021 | 6 мес. 2022
Всего уволено (чел): | 85 | 88 | 50
В том числе по рабочим профессиям (чел.): |  |  | 
Операторы тех. установок | 24 | 26 | 23
Машинисты к/у, т/н | 10 | 15 | 5
Операторы товарные | 8 | 8 | 3
Численность персонала на 01.08.2022 г. – 1330 чел.
Средний возраст персонала - 38 лет
Средний стаж работы на заводе – 12 лет
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЦЕЛЬ: Сочетание теоретических знаний с практическим ознакомлением с процессами нефтепереработки
ПАРТНЕР, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ:
Павлодарский химико-механический колледж – с 2013 г.
НОУ «Торайгыров Университет» – с 2018 г.
ВЫПУСКИ СТУДЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
7 – ПХМК ;
2 - НОУ Торайгыров Университет
Обучено – 228 чел.,
Приняты на завод – 173 чел. (76 %)
ЖАС МАМАН
ЦЕЛЬ: Подготовка кадров для предприятия в учебных заведениях РК, СНГ из числа выпускников школ, колледжей Павлодарской области
ПАРТНЕРЫ, УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
- Уфимский государственный нефтяной технический университет с 2012 г. по 2019 г. Обучено и трудоустроено на завод - 21 чел.
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ) – с 2017 г. по 2022 г. Обучено и трудоустроено на завод – 4 чел.
ПРАКТИКА НА ЗАВОДЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 6 мес. 2022 г.
Кол-во практикантов | 256 | 199 | 68 | 66 | 185
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Количество ключевых должностей | Кол-во резервистов | в т.ч. резервисты до 35-лет | Кол-во назначенных резервистов | % назначения из кадрового резерва
183 | 392 | 215 | 9 | 100 %
РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ
Ежегодно на ПНХЗ проводятся конкурсы, способствующие выявлению и развитию талантливых кадров: «Үздік маман», «Лучший технолог», «Лучшее технологическое решение», «Лучшее новаторское решение», «Лучшее производство», «Лучшая бригада». Также работники активно принимают участие в областных и республиканских конкурсах «Еңбек жолы», «Премия Ертіс Дарыны»
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
кол-во обученных | 44 | 35 | 30 | 18 | 30 | 23 | 27 | 21
кол-во принятых | 28 | 28 | 27 | 18 | 25 | 17 | 15 | 15

## Slide 24
24
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ / НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
Виды дисциплинарных взысканий | 2021 | 2022
 | Количество | 
Замечание | 4 | 1
Выговор | 3 | 5
Строгий выговор | 1 | 3
Всего за 6 мес.: | 8 | 9
Chart: Нарушения по структурным подразделениям за 6 мес. 2021-2022 гг.
| ПППН | ПКОН | ЦА | ЗУ | ПСН
2021 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3
2022 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0
ВЗа 6 мес. 2022 года работниками предприятия допущено 9 нарушений, в т.ч.: 5 - связано с нарушениями норм Правил закупок товаров, работ и услуг АО ФНБ «Самрук-Казына», 4 - с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, в т.ч.: 2- неправильная сборка тех. схемы по ПКОН, 1 – отсутствие на рабочем месте ДМТСиКО
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество нарушений увеличилось на 1.
НАРУШЕНИЯ
Награждения за 6 мес. | 2021 | 2022 | Награжденные в 2022 г.
Знак за заслуги перед областью | 1 | - | 
Медаль «Енбек ардагері» | 1 | 7 | Ветераны, 2022 г.
Благодарственное письмо акима области | - | 1 | Куспекова Б.Р.
Благодарственное письмо акима города |  | 1 | Каирбаева М.С.
Почетная грамота акима области | - | 1 | Обухова С.С.
Почетная грамота акима города | - | 1 | Фесик Н.С.
Благодарственное письмо АО ФНБ «Самрук-Казына» |  | 1 | Гронская А.А.
Благодарственное письмо АО НК «КазМунайГаз» | 11 | - | 
Почетная грамота АО НК «КазМунайГаз» |  | 1 | Оноприенко И.А.
Памятный знак АО НК «КазМунайГаз» | - | 1 | Петрук С.В.
Почетная грамота ПНХЗ | 5 | 6 | Фролова Н.Г., Тонышева Е.Н., Кустаулетова С.А., Ярушина Е.А., Садовник Е.Т., Тисбаева Г.Н.
Благодарственное письмо ПНХЗ | 2 | - | 
Итого: | 20 | 20 | 
НАГРАЖДЕНИЯ

## Slide 25
25
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Вид обучения | За 6 мес. 2021 года | За 6 мес. 2022 года
Повышение квалификации, в том числе: | 272 | 123
Рабочего персонала | 217 | 90
РСС | 55 | 27
Подготовка/переподготовка по промышленной безопасности | 948 | 602
Обучение с использованием тренажерных комплексов | 461 | 551
Расходы на обучение персонала, тыс. тенге | 9893,6 | 3358,9
ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Произв. комплекс | Наименование установки | Дата ввода в эксплуатацию КТК | Количество обученных по темам тренингов |  |  | 
 |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 6 мес. 2022 г.
ППТНО | Установка замедленного коксования | 06.12.2019 | 96 | 129 | 290 | 154
ПСН | Установка изомеризации и сплиттера нафты | 17.02.2020 |  | 105 | 283 | 109
ПППН | Установка гидроочистки дизельного топлива и керосина | 31.12.2020 |  |  | 217 | 96
ПСиОЗХ | Установка производства серы | 4 кв. 2021 г. |  |  | 248 | 192
ВСЕГО: |  |  | 96 | 234 | 1038 | 551
** На 2022 год утвержденный бюджет на обучение - 142,17 млн. тенге
* В связи с изменением правил закупа услуг по обучению, корпоративные семинары перенесены на 2 полугодие 2022 года

## Slide 26
26
КОНКУРС «ҮЗДІК МАМАН - 2022»
В ПЕРИОД С 16 МАЯ ПО 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА В ТОО «ПНХЗ» ПРОШЕЛ I ЭТАП КОНКУРСА «ҮЗДІК МАМАН»
Победители конкурса, занявшие 1 места в номинациях | с опытом работы более 3-х лет | с опытом работы менее 3-х лет
 | Ф.И.О., структурное подразделение | Ф.И.О, структурное подразделение
«Лучший оператор технологических установок» | Бабенко Антон Валерьевич, ПППН | Постников Сергей Васильевич, ПСН
«Лучший оператор товарный» | Жусупбаев Мирас Камидоллаевич, ПКОН | -
«Лучший машинист технологических насосов» | Какенов Рыссудан Ашербекович, ПСН | Иващенко Александр Олегович, ПСиОЗХ
«Лучший машинист компрессорных установок» | Искаков Бауыржан Сакенович, ПГПН | Айдаргалин Дастан Берикович, ПГПН
«Лучший лаборант химического анализа» | Вовк Дарья Владимировна, санитарная лаборатория | -

## Slide 27
27
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНДЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ТОО «ПНХЗ» ЗА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Индекс социальной стабильности – 78%
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
условия и безопасность труда
справедливость, доверие и лояльность
понимание поручений и взаимоотношения
78%
стабильная ситуация
СОЦИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
социальное самочувствие
материальное благосостояние
73%
напряженная ситуация
СОЦИАЛЬНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ
напряженность в коллективах
протестный потенциал
84%
стабильная ситуация
ПНХЗ-ГРУППА КОМПАНИЙ КМГ
Chart: 
| Социальная стабильность
группа компаний КМГ | 0.74
ПНХЗ | 0.78
Ряд 3
Chart: 
| социальная стабильность
2020 | 0.85
2021 | 0.88
2022 (6 мес.) | 0.78
МОНИТОРИНГ ИСС ТОО «ПНХЗ» ЗА 2020-2022 ГГ.

## Slide 28
28
МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТОО «ПНХЗ»
Знакомство новых членов молодых работников с активистами СДМ
Члены СДМ завоевывают 1-ое и 3-е место в конкурсе «Smart nation» на знание послания президента РК среди других предприятий города в здании ЦРМИ
Производственный квиз на тему «Нефтепереработчик» с участием членов СДМ и студентов дуальной формы обучения
ЗАДАЧИ СДМ
Объединить молодежь предприятия;
Постоянно работать над повышением квалификации;
Принимать активное участие в социально-производственных мероприятиях завода;
Активно работать с вновь прибывшей молодежью предприятия;
Участвовать в реализации политики в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения труда, энергосбережения и энергоэффективности, корпоративной социальной ответственности ТОО «ПНХЗ».
Совет по делам молодежи поздравляет тружеников тыла Великой Отечественной Войны с 77-летием Победы

## Slide 29
29
МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТОО «ПНХЗ»
Участие Членов СДМ в
общегородском Марафоне Чистоты
Участие активистов СДМ в профориентационном форуме для старшеклассников «Путевка в жизнь».
Поездка членов СДМ в коррекционную школу-интернат в село Песчаное для поздравления воспитанников школы с днем защиты детей
Участие членов СДМ во встрече
с вице-министром информации и общественного развития Даниловым А.С
Участие членов СДМ в награждении матерей активных членов первичной партийной организации партии «AMANAT» и встреча детей с особыми потребностями в рамках проекта «Бақытты отбасы»

## Slide 30
30
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
18.03.2022 г.
В преддверии Наурыза на ПНХЗ по традиции угостили трудовой коллектив национальными праздничными яствами
21.03.2022 г.
В канун Наурыза на ПНХЗ вручили продуктовые корзины двадцати восьми главам многодетных семей.
23.03.2021 г.
ПНХЗ принял участие в народных гуляниях на Наурыз.
26.02.2021 г.
ПНХЗ стал обладателем кубка по баскетболу среди промпредприятий области
12.01.2022 г.
Павлодарские нефтепереработчики выступили в роли доноров.
24.02.2022 г.
Работники ПНХЗ-воины-интернационалисты почтили память погибших товарищей, возложив цветы в «Парке афганцев».
30.04.2022
Сотрудники ПНХЗ и сервисных компаний провели уборку на территории санитарно-защитной зоны предприятия.
04.05.2022 г.
Шестерых ветеранов-нефтепереработчиков ПНХЗ наградили медалью «Еңбек ардагері»

## Slide 31
31
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
06.05.2022 г.
ПНХЗ поздравил тружеников тыла с 9 Мая.
01.05-30.05.2022 г.
Прошла Спартакиада ПНХЗ среди структурных подразделений завода, включающая соревнования по разным видам спорта, а также эстафета «Мама, папа, я».
20.05.2022 г.
На ПНХЗ с представителями республиканского штаба общественной поддержки референдума по Павлодарской области обсудили изменения, которые принесет Республиканский референдум
03.06.2022 г.
Сотрудники завода исполнили гимн Казахстана в преддверии Дня государственных символов
07.06.2022 г.
На заводе наградили победителей конкурса детского рисунка «Таза әлем – Чистый мир», приуроченного к Всемирному дню охраны окружающей среды
15.06.2022 г.
Обучение в сфере ГО от Департамента по ЧС Павлодарской области и организации «Красный полумесяц Казахстана»
16.06.2022 г.
Визит делегации КМГ для разъяснения коллективу ПНХЗ изменения системы работы портала рационализаторов «Банк идей».
23.05.2022 г.
Работник ПНХЗ Андрей Смык принял участие в городских Абаевских чтениях

## Slide 32
32
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: СПАРТАКИАДА КМГ, 08-11 августа 2022 г.
Легкоатлеты ПНХЗ заняли 4 место
среди 8-ми команд ДЗО КМГ.
Волейбол (мужчины) – II место.
Баскетбол (мужчины) – II место.
Плавание (мужчины) – 4 место.
Плавание (женщины) – II место.
Шахматы (женщины) – 4 место.

## Slide 33
33
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
1. Обеспечить исполнение производственной программы за 2022 год в полном объеме:
переработка нефти -5,4 млн. тонн, выход светлых нефтепродуктов - не менее 67,1%.
2. Обеспечить безаварийную работу оборудования и отсутствие травматизма.
3. Обеспечить своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования и инфраструктуры завода.
4. Продолжить выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, снижению потребления
тепло-энергоресурсов
5. Обеспечить неукоснительное соблюдение бюджетной дисциплины.
6. Продолжить выполнение мероприятий по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов
7. Продолжить реализацию инвестиционных проектов ПНХЗ
8. Разработать меропритяи по подготовке к капитальному ремонту ПНХЗ в 2023г.